ПРЕСС ПАКЕТИРОВОЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДЕЛИ  ПГП

Наши прессы предназначены для пакетирования макулатуры, картонных коробок и прочих бумажных обрезков, ПЭТ-бутьглок, алюминиевых и жестяных банок, металлических стружек цветного металла и других отходов производств, ветоши и прочего объемного мусора.

Преимущество этих прессов заключается в их низкой цене. Пресс ПГП при невысокой цене, обладает повышенной прочностью и надежностью. Мы предлагаем пресса с усилием 4тс., 7тс., 12тс., 15тс. Сравнительно невысокий вес пресса позволяет перемещать его в удобное место без особых усилий и затрат в зависимости от процесса работы. Исключена проблема с запасными частями, так как все узлы и механизмы легко доступны и продаются в розничных сетях. Приобретая наш пресс, Вы приобретаете надежного и прочного помощника, который послужит Вашей компании долгие годы.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметры | ПГП-4 | ПГП-7 | ПГП-10 | ПГП-15 | ПГП-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усилие прессования, кН, не более | 40 | 70 | 120 | 150 | 240 |
| Время одного цикла, с, не более | 20 | 25 | 25 | 35 | 45 |
| Производительность, тн/час* | 0,12...0,2 | 0,2...0,3 | 0,3...0,5 | 0,4...0,6 | 0,4...1,0 |
| Загрузочное окно, ш*в, мм | 730x400 | 900x500 | 900x500 | 980x500 | 980x500 |
| Расстояние до загрузочного окна от пола, мм | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1100 |
| Габаритные размеры кипы, мм |
| длина | 730 | 900 | 900 | 980 | 980 |
| ширина | 500 | 570 | 570 | 700 | 700 |
| высота | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 |
| Масса кипы, кг* | 40...60 | 40...100 | 100...150 | 150...300 | 300... 600 |
| Габаритные размеры пресса, мм |
| длина | 830 | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 |
| ширина | 580 | 640 | 640 | 780 | 780 |
| высота | 2310 | 2350 | 2350 | 2820 | 2820 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 5 |
| Напряжение, В | 380 (220) | 380 |
| Масса пресса, кг, не более | 420 | 500 | 580 | 850 | 1050 |
| Цена, руб.** | 92 400 | 99 800 | 104 000 | 161 000 | 195 020 |

*- в зависимости от прессуемого материала

** _

*** - в поставку пресса масло не входит

Пресса ПГП - качество по самым низким ценам!